## Slide 1: 使用GPIO模拟I2C总线通信协议
叶青华 17307130169
2020-07-31
——基于M2e开发板实现

## Slide 2: I2C时序

## Slide 3: 硬件连接

## Slide 4: 思路
主、从机均使用同一对GPIO进行模拟
GPIO0模拟SCL，GPIO1模拟SDA
主机通过适时改变SCL电平，使用延时灵活控制SCL脉冲间隔、宽度，进而控制比特率
通过轮询SDA和SCL的电平以探测起止信号、时钟的变化（用以读写SDA）以及应答信号ACK

## Slide 5: GPIO设置
SCL（IO0）在主机永远设置为输出模式，在从机永远为输入模式
向对方写比特和发送应答（ACK）时，SDA（IO1）设置为输出模式，接收对方数据比特和等待应答时，则设置为输入模式

## Slide 6: START/STOP
START产生（主机）
  SET_SDA_HIGH
  SET_SCL_HIGH
  delay
  SET_SDA_LOW
STOP产生（主机）
  SET_SDA_LOW
  SET_SCL_HIGH
  delay
  SET_SDA_HIGH

## Slide 7: START/STOP
START检测（从机，轮询）
  while(!GET_SCL_VAL); // 等待SCL高电平，之前状态为总线空闲
  while(!GET_SDA_VAL); // 等待SDA高电平
  while(GET_SDA_VAL); // 等待SDA低电平
STOP检测（从机，轮询）：
  while(GET_SCL_VAL); //等待SCL低电平
  while(!GET_SCL_VAL); //等待SCL高电平
  SDA_level_pre = GET_SDA_VAL;
  while(GET_SCL_VAL){
    if(SDA_level_pre == 0 && GET_SDA_VAL == 1)
    STOP_HAPPENED;
  }

## Slide 8: ACK发送与接收（主机）
发送：
  SET_SCL_LOW;delay;
  SET_SDA_LOW;delay;
  SET_SCL_HIGH;delay; // 发送ACK（SDA = LOW）
  SET_SCL_LOW;
接收：
  SET_SCL_LOW;delay;
  SET_SDA_HIGH;delay; // 释放SDA
  SET_SCL_HIGH;delay_some_time; // 从机需在这段时间内将SDA拉低
  SET_SCL_LOW;

## Slide 9: ACK接收与发送（从机）
发送：
  WAIT_I2C_SCL_LOW; // 等待SCL拉低（SDA需在SCL低电平时变化）
  SET_SDA_OUT;
  SET_SDA_LOW; // 拉低SDA
  WAIT_I2C_SCL_HIGH // 等待ACK时钟脉冲到来
接收：
  while(GET_SCL_VAL);
  SET_SDA_IN;
  while(!GET_SCL_VAL);
  while(GET_SDA_VAL); // 若ACK到来（SDA被拉低），则跳出循环

## Slide 10: 数据比特收发

## Slide 11: SCL时钟周期控制（比特率）
进行数据读写时，时钟周期等于3倍 SCL高电平宽度。SDA在t1、t3中改变电平
SCL高电平宽度可由延时函数控制

## Slide 12: 延时实现
通过指定次数的循环，使CPU作空操作，从而达到延时特定时长的目的
不使用定时器和中断实现延时，使程序更直观，更易于快速开发、阅读和维护

## Slide 13: 较精确的延时
整个项目程序的使用机器时钟频率均为默认的3MHz，即CPU每秒执行3M条机器指令
循环体中有6条指令，执行循环体一次需时2us
为得到时长为t的延时，只需调用udelay(n)，n = t/(2us)

## Slide 14: 遇到的问题
编写C程序时，使用全局变量会出现错误，与助教确认，确为编译器缺陷。后弃用所有全局变量。
用宏定义另外的宏时，出现了用原本的宏时，执行无错误，而用新的宏时，却出现错误的情况。与助教共同觉得是编译器的问题，后弃用二重宏定义。
从机无法读主机发来的地址等数据，后逐语句逐过程调试从机程序，并加长延时间隔，使得从机能正确识别START信号、地址和读写控制位并作出ACK。从机部分读写数据程序尚未能调试成功。
板子USB接口脱了一次，后自行焊回。

## Slide 15: 谢谢